## Slide 1: Engenharia de Software
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aulas 05 e 06 Refatoração e Code Smell
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: Refatoração
Refatoração é o processo de melhorar a estrutura do código preservando seu comportamento externo.
Pequena modificação no sistema que não altera o seu comportamento funcional, mas que torna o código mais fácil de ser entendido e menos custoso de ser alterado:Simplicidade, Flexibilidade e Clareza.
O desempenho pode piorar, otimizar não é o objetivo da refatoração.

## Slide 4: Refatoração – Por que?
Melhora o projeto do software
Torna o software mais fácil de entender
Ajuda a encontrar falhas
Ajuda a programar mais rapidamente

## Slide 5: Refatoração – Por que?
Com a passar do tempo o código vai perdendo a integridade e vai se degradando...
Trechos de códigos duplicados
Novas funcionalidades
Prazo curto de entrega para implementar
Falta de padronização (por exemplo: variáveis, objetos, etc)
Falta de comunicação

## Slide 6: Refatoração – Por que?
Funções muito longas e pouco reutilizáveis
Métodos de subclasses repetidas
Classes muito extensas
Lista de parâmetros longas,
Falta de identação
Códigos complexos, impossíveis de entender, etc

## Slide 7: Refatoração – Quando?
Algumas possibilidades:
Melhorar o código existente.
Jogar fora e começar do zero.
É responsabilidade do desenvolvedor avaliar a situação e decidir quando é a hora de optar por um ou por outro.

## Slide 8: Refatoração – Quando?
Quando você encontra código antigo que não entende de primeira;
Ao ler código feito por outros programadores, e perceber que ele não está claro (durante revisões por exemplo);
Quando precisa consertar uma falha, ou adicionar funcionalidade;
Se um método é longo demais ou difícil de entender e exige muitos comentários, extraia trechos do método e crie novos métodos.

## Slide 9: Refatoração – Obrigatório
Quando incluir uma nova funcionalidade o código precisa ser refatorado;
Quando corrigir um BUG o código deve ser refatorado;
Quando for realizar uma revisão no código

## Slide 10: Refatoração – Testes?
Antes de começar a refatoração, verifique se você tem um conjunto sólido de testes para verificar a funcionalidade do código a ser refatorado.
Refatorações podem adicionar erros. Porém, como são feitas em pequenos passos, é fácil recuperar-se de uma falha.
Os testes vão ajudá-lo a detectar erros se eles forem criados.

## Slide 11: Refatoração – Benefícios
Facilidade e rapidez para encontrar BUGS
Agilidade no desenvolvimento de projeto
Baixo custo na manutenção do projeto
Diminuição da perda de integridade (novas funcionalidades)
Atenção: Importante implantar desde o início do projeto.

## Slide 12: Refatoração - Técnicas
Pull Up Method (Subir o Método)
Acontece quando existem duas subclasses com o mesmo método, o método deve ser movido para a superclasse para eliminar duplicadas. Mesmo quando o comportamento duplicados funcionam perfeitamente.

## Slide 13: Refatoração - Técnicas
Pull Up Field (Subir o Atributo)
Um atributo pode está duplicado em duas ou mais classes derivadas da superclasse. O atributo deve ser movido para a superclasse.

## Slide 14: Refatoração - Técnicas
Push Down Method (Descer o Mátodo)
Quando um comportamento existente em uma superclasse só é relevante em uma subclasse. Deve mover este método para a subclasse.

## Slide 15: Refatoração - Técnicas
Push Down Field (Descer o Atributo)
Quando um atributo existente em uma superclasse só é relevante em uma subclasse. Deve mover este atributo para a subclasse.

## Slide 16: Refatoração - Técnicas
Extract Subclass (Extrair Subclasse)
Precisa ser utilizado quando uma classe possui funcionalidades que são utilizadas em apenas algumas de suas instâncias. Criar uma especialização para mover estes métodos para a subclasse especializada.

## Slide 17: Refatoração - Técnicas
Extract Superclass (Extrair Superclasse)
Quando duas classes possuem características em comum, deve se mover esse conjunto de características para uma superclasse, especializar esta supreclasse com as duas classes iniciais para evitar duplicidade de código.

## Slide 18: Refatoração - Técnicas
ReplaceTempwith Query (Extrair Superclasse)
Tem a função de substituir variáveis temporárias por consultas. Quando o valor delas armazenam o resultado de uma expressão deve substituir a variável por um método que retorne o valor desta expressão. Esta técnica irá transformar variáveis temporárias (variáveis locais) por métodos que podem ser utilizados por outros métodos.

## Slide 19: Refatoração - Exemplo
Alterar nomes de variáveis, métodos e objetos para melhorar legibilidade do código – String calc_imp_rnd_str(int a, Txs tx, int inc) -> String calculaImpostoDeRenda(int ano, Imposto taxas, int rendimento);
Mudar parâmetros de métodos para que fiquem mais claros;
Melhorar o design da arquitetura;
Eliminar duplicação de código;
Flexibilizar métodos para novos usos

## Slide 20: Refatoração - Resumo
A refatoração serve para qualquer paradigma de linguagem de programação.
A refatoração é um conjunto de pequenas transformações em código.
Importante documentar os artefatos e comentar os códigos.
https://martinfowler.com/books/refactoring.html

## Slide 21: Code Smell
Em programação, code smell é qualquer sintoma no código fonte que indica um problema mais profundo.
O código está sujeito a um pequeno ciclo de feedback, onde é refatorado em etapas pequenas e controladas, e o design resultante é examinado para verificar se há mais code smells que indiquem a necessidade de mais refatoração.
Bons desenvolvedores escrevem código legíveis.

## Slide 22: Code Smell
Code smells são heurísticas que indicam quando refatorar, e quais técnicas específicas de refatoração devem ser usadas.
Code smell é sempre um julgamento subjetivo, e sempre irá variar de acordo com a linguagem de programação, o desenvolvedor e a metodologia de desenvolvimento.
Ferramentas que detectam certos tipos de code smells, como: Java: Checkstyle, PMD e FindBugs. Dot Net: ReSharper.

## Slide 23: Code Smell
Em Desenvolvimento de software o termo Code Smell(Código que cheira) é aplicado quando o código fonte indica algum problema.
Código que não funciona é obviamente um código ruim, mas existem outras características em um código para que ele seja declarado ruim.
Não pense que um código que cheira é um código com bugs, não, o código apresenta estar tecnicamente correto e não impede o programa de funcionar.

## Slide 24: Code Smell
Na verdade o Code Smell indica que o projeto de software não foi bem feito e que vai apresentar uma alta taxa de manutenção com riscos de apresentar bugs catastróficos no futuro.

## Slide 25: Code Smell
A seguir características que o código ruim (Cheira mal) possui:
Rigidez: Se mudar um trecho de código vai exigir mudanças em outras partes do código, que por sua vez vai exigir mudanças em outras partes.
Fragilidade: Desenvolvedores costumam dizer que existem sempre três erros em qualquer aplicação: o que sabe que existe; o que você não conhece; e o que você vai criar quando for corrigir o que você conhece, e quebra áreas que não parecem estar relacionadas.

## Slide 26: Code Smell
Imobilidade: Você está modificando uma aplicação, e, você quer reutilizar o que se supunha ser um código de propósito geral. Mas o trecho de código está tão arraigado que a única maneira de reutilizá-lo vai te obrigar a copiar e colar. O código está engessado.
Redundância: Qualquer trecho de código que aparece em mais de um lugar, se precisar alterar o trecho de código terá que alterar em vários pontos da aplicação.
Ex.: Um CRUD com uma string de conexão, se a string mudar, terá que alterar em vários pontos de código.

## Slide 27: Code Smell
Opacidade: Se você já se deparou com uma situação onde precisa dizer: “Não sei como isso funciona, mas funciona...” Se você não entende o código como você vai saber alterá-lo?
Código com muitos Comentários: Se você precisa de comentários no código para entender o que ele faz então o seu código é opaco e cheira mal; Para compensar nomes confusos de identificadores/variáveis; Para compensar funções muitos extensas; Para explicar o uso de strings. Ex.: if tipoInscricao == 1 // CPF, criar uma constante igual a 1. if (tipoInscricao == tipoInscricaoCPF).

## Slide 28: Code Smell
Acrescente aos sintomas acima as seguintes características de um código que cheira mal:
Código Duplicado;
Métodos e Classes Gigantescas;
Utilização de Muitos Parâmetros;
Classes que Usam Métodos de Outras Classes em Demasia;
Classes que Possuem Dependência em Detalhes de Implementação de Outras Classes;

## Slide 29: Code Smell
Código duplicado: código idêntico existe em mais de um local.
Método longo: um método, função ou procedure muito extenso.
Classe extensa: uma classe que acabou ficando muito extensa (God Object). Gera forte acoplamento.
Feature envy: uma classe que utiliza em excesso métodos de outra classe.

## Slide 30: Code Smell
Intimidade inapropriada: uma classe que possui dependência de detalhes de implementação de outra classe.
Legado recusado: uma classe que sobrepõe (override) o método da classe genérica de forma que o contrato da classe genérica não é cumprido pela classe derivada.
Classe preguiçosa: classe que faz muito pouco.

## Slide 31: Code Smell
Complexidade artificial: uso forçado de design patterns extremamente complicados, onde um design simples seria suficiente.
Identificadores excessivamente longos: em particular, o uso de convenções de nomes para evitar ambiguidades, o que deveria estar implícito na arquitetura do software.

## Slide 32: Code Smell - Cheira Bem
Características
Pequeno: Classes pequenas e métodos pequenos; (KISS)
Coeso: As classes e métodos devem ter uma e somente uma responsabilidade focando exclusivamente nela; (SRP)
Simples: Devemos aumentar o reuso, substituindo procedimentos por configuração e evitando “reinventar a roda”; (DRY – Don’t repeat yourself)

## Slide 33: Code Smell - Cheira Bem
Efetivamente Testado: A única evidência que um software foi testado é a presença de código de testes automatizados; (Testes unitários)
Auto Documentado: A leitura do código fonte deve ser necessária para entender o código e deve, restringir ao estritamente necessário, a leitura de outros recursos, como: Comentários, diagramas UML e documentação externa.

## Slide 34: Code Smell - Análise
Se o código violar quaisquer um dos princípios de boas práticas considere o custo de corrigir o seu código agora;
Se a mudança for simples então você pode implementá-lo, caso contrário considere reescrever tudo novamente adotando as boas práticas;
Para tornar o código/projeto aderente às boas práticas você tiver que adicionar uma complexidade maior ainda considere reescrever tudo novamente à luz das boas práticas.

## Slide 35: Code Smell - Análise
Se o código violar quaisquer um dos princípios de boas práticas considere o custo de corrigir o seu código agora;
Se a mudança for simples então você pode implementá-lo, caso contrário considere reescrever tudo novamente adotando as boas práticas;
Se para tornar o código/projeto aderente às boas práticas de projeto você tiver que adicionar uma complexidade maior ainda considere reescrever tudo novamente à luz das boas práticas.

## Slide 36: Code Smell - Princípios SOLID
05 Princípios básicos de boas práticas (restante é derivação)
Princípio da Responsabilidade Única(SRP): Uma classe deve ter um, e somente um, motivo para mudar;
Princípio Aberto-Fechado(OCP): Você deve ser capaz de estender um comportamento de uma classe, sem modificá-lo;

## Slide 37: Code Smell - Princípios SOLID
Princípio da Substituição de Liskov(LSP): As classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base;
Princípio da Segregação da Interface(ISP): Muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface geral;
Princípio da Inversão de Dependência(DIP): Dependa de uma abstração e não de uma implementação.

## Slide 38: Code Smell
https://martinfowler.com/bliki/CodeSmell.html

## Slide 39: Engenharia de Software
Professor MSc. Heleno Cardoso